## Slide 1: Ethernet
OSI 1/2

## Slide 2: Überblick
Geschichte
Bitübertragung
Formate der Datenübertragungsblöcke
Umwandlung in Datenstrom
Medientypen

## Slide 3: 1. Geschichte

## Slide 4: Entwicklung
Xerox Palo Alto Research Center
1973
Ableitung von ALOHAnet
Äther
Robert Metcalfe

## Slide 5: Original Skizze
Dr. Robert Metcalfe - 22. Mai 1973

## Slide 6: Geschichte
Firmeninternes Produkt
3 Mbit/s
1979 - 3Com
Ethernet als Standard - DEC, Intel, Xerox
1980, IEEE - 802. Arbeitsgruppe (Februar 1980)
CSMA/CD (802.3), Token Bus (802.4), Token Ring (802.5)

## Slide 7: IEEE Standard
1985 - ISO/DIS 8802/3
Erstmals Ethernet auf CAT-3
1991 (10BASE-T)
1992 (10BASE-F)
Quelle: o-digital.com

## Slide 8: Geschichte
Mitte 1990er (Nachfolger für 100 Mbit gesucht)
HP und AT&T vs. Fast Ethernet Alliance - (Bay Networks, 3Com, Intel, SUN, Novell)
IEEE 802.12 (100BASE-VG) vs. 100 Mbit mit IEEE 802.3 Standard

## Slide 9: Fast Ethernet
Fast Ethernet Alliance
IEEE 802.3u
100 Mbit
802.11 - Wireless LAN
Arbeiten an 10-Gbit/s-Ethernet und Ethernet in the First Mile (EFM)

## Slide 10: 2. Bitübertragungsschicht

## Slide 11: OSI-Modell
OSI-Schicht |  | Einordnung | TCP/IP-Schicht | Protokollbeispiel | Einheiten | Kopplungselemente
7 | Anwendungen (Application) | Anwendungs- orientiert | Anwendung | HTTP FTP HTTPS SMTP LDAP NCP | Daten | Gateway, Content-Switch, Layer-4-7-Switch
6 | Darstellung (Presentation) |  |  |  |  | 
5 | Sitzung (Session) |  |  |  |  | 
4 | Transport (Transport) | Transport- orientiert | Transport | TCP UDP | TCP = Segmente UDP = Datagramme | 
3 | Vermittlung (Network) |  | Internet | ICMP IGMP IP IPsec | Pakete | Router, Layer-3-Switch
2 | Sicherung (Data Link) |  | Netzzugriff | Ethernet Token Ring FDDI MAC ARCNET | Frames (Rahmen) | Bridge, Switch
1 | Bitübertragung (Physical) |  |  |  | Bits, Symbole | Repeater, Hub

## Slide 12: Die Idee
Mehrere Teilnehmer
Hochfrequente Nachrichtenübertragung
Physische Beschränkung des Layer 1
Global eindeutiger Schlüssel (48 Bit; 6 Byte) AA:11:BB : 22:CC:33
Basisbandübertragung (Zeitmultiplexverfahren)

## Slide 13: Zeitmultiplexverfahren
Synchron
Asynchron

## Slide 14: Carrier Sense Multiple Access (CSMA)
Mehrfachzugriff mit Trägerprüfung
Dezentral und asynchron
Verfahren zum erlangen des Zugriffsrechts nach dem Konkurrenzverfahren auf Busleitungen
Nur senden, wenn Leitung frei (Trägerprüfung)
Zeitspanne (frei):
3 Arten von CSMA (Kollisionen)
9,6 µs | 960 ns | 96 ns
10 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s

## Slide 15: Carrier Sense Multiple Access (CSMA)
CSMA/CA (Collision Avoidance) - Vermeiden - Zufällig Wartezeit nach Kanalfrei-Erkennung - Drahtlos (Wireless LANs), ISDN
CSMA/CD (Collision Detection) - Erkennen - Zufällig Wartezeit bei Kollision - Ethernet
CSMA/CR (Collision Resolution) - Lösen - Kollisionsauflösung durch Prioritäten - CAN-Bus

## Slide 16: Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection CSMA/CD
Erweiterung von CSMA
Algorithmus zur Zugriffsregelung
1. Horchen, 2. Senden, (3. Belegt), (4. Fehler -> 1.), (5. Ende)

## Slide 17
Funktionsdarstellung, Programmablaufplan

## Slide 18: Kollisionserkennung - Bsp.
RoundTripDelayTime (RTDT/RTT) (Paketumlaufzeit)
min. Sendedauer >> RTDT

## Slide 19: Backoff-Verfahren
Nach Konflikt: Neuer Sendeversuch
Einlegen einer zufällig langen Pause - Wartezeit: z · slot time - z: [0; (2i -1)] - (Contention Window)
Binary Exponential Backoff
max 16. Konflikte: Systemfehler
Keine rechnerische Garantie
70 - 30% der Nominalleistung
Je mehr Rechner, je höher die Auslastung, desto mehr Kollisionen
Geschwindkeit | Bit Zeit | Slot Zeit | Zeitintervall
10 Mbit/s | 100 ns | 512 Bit Zeiten | 51,2 ms
100 Mbit/s | 10 ns | 512 Bit Zeiten | 5,12 ms
1 Gbit/s | 1 ns | 4096 Bit Zeiten | 4,096 ms

## Slide 20: Lösung?

## Slide 21: Vollduplex
CSMA/CD wird nur bei Halfduplex verwendet. Bei Vollduplex schaltet die Netzwerkkarte CSMA/CD aus.

## Slide 22: Simplex, Half- und Fullduplex
Unterschied

## Slide 23: Broadcast und Sicherheit
Früher: ein gemeinsamer Bus (Koaxialkabel)
Jeder hört alles!
Lösungsansatz: Kryptographie auf höheren Layern
Lösung: Aufteilung der Kollisions-Domänen (Switches, VLAN)
Full Duplex
Nur mehr (notwendige) gewollte Broadcasts - MAC-Flooding, MAC-Spoofing

## Slide 24: Verbesserungen
Ohne Switched Ethernet, Probleme bei hoher Auslastung
Kapazitätsüberlastungen
schlechte Effizienz
-> Switches determinieren

## Slide 25: 3. Formate der Datenübertragungsblöcke

## Slide 26: Frame Formate
Ethernet-Version I (Definition 1980)
Ethernet-II; DIX-Frame (Definition 1982; DEC, Intel und Xerox)
IEEE 802.3 3.1.a Basic MAC Frame
IEEE 802.3 3.1.b Tagged MAC Frame

## Slide 27: Aufbau
min. 64 Byte, max. 1518 Byte (VLAN: 1522 Byte)
Serielle Übertragung
Beginnend beim LSB
Big Endian (> 1 Byte) - Byte mit der höheren Wertigkeit zuerst
FCS (LSB -> MSB) - MSB des höchstwertigen Bytes zuerst

## Slide 28: IEEE 802.3 Tagged MAC Frame
Präambel und SFD | 7 alternierende Byte; 10101011 (SFD)
Ziel- und Quell-MAC-Adresse | Identifikation der Zielnetzwerkstation; (auch Multicast- oder Broadcast); 1./2. Bit
VLAN-Tag | 2 Byte: 0x8100 (=802.1qTagType); 3 Bit Priorität; CFI (MAC anerkannt/ok [1] -> Switch: 1); 12 Bit für VLAN ID
Typ-Feld (EtherType) | Auskunft über Protokoll der nächsthöheren Schicht; kleiner als 0x600 (Ethernet-I Frame)
Nutzdaten | max. 1500 bytes; (Jumbo Frames)
PAD-Feld | Padding (Polsterung); Notwenig bei 42 bzw. 46 Bytes Daten;
FCS | 32-Bit-CRC-Prüfsumme an Frame angehängt, von Ziel-MAC - PAD

## Slide 29: MAC Adresse nach 802.3
AA:BB:CC : 11:22:33
  1010 1010:1011 1011:1100 1100 : 0001 0001:0010 0010:0011 0011
Unicast- (0) oder Broadcast-/Multicast-Adresse (1)
Global (0) oder lokal (1) administriert

## Slide 30: EtherType
Werte im Typfeld für einige wichtige Protokolle
Typfeld | Protokoll
0x0800 | IP Internet Protocol, Version 4 (IPv4)
0x0806 | Address Resolution Protocol (ARP)
0x0842 | Wake on LAN (WoL)
0x8035 | Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
0x809B | AppleTalk (EtherTalk)
0x80F3 | Appletalk Address Resolution Protocol (AARP)
0x8100 | VLAN Tag (VLAN)
0x8137 | Novell IPX (alt)
0x8138 | Novell
0x86DD | IP Internet Protocol, Version 6 (IPv6)
0x8863 | PPPoE Discovery
0x8864 | PPPoE Session
0x8870 | Jumbo Frames
0x8892 | Echtzeit-Ethernet PROFINET
0x88A2 | ATA over Ethernet Coraid AoE [7
0x88A4 | Echtzeit-Ethernet EtherCAT
0x88A8 | Provider Bridging
0x88AB | Echtzeit-Ethernet Ethernet POWERLINK
0x88CD | Echtzeit-Ethernet SERCOS III
0x8906 | Fibre Channel over Ethernet
0x8914 | FCoE Initialization Protocol (FIP)

## Slide 31: 4. Umwandlung in einen Datenstrom

## Slide 32: Umwandlung in einen Datenstrom
Bytestream
Abhängig von physischem Medium
Leitungscode
Inter-Frame-Spacing (Übertragungsfreie Zeiten)
Halfduplex: Abschaltung des Senders
Fullduplex: Aufrechterhaltung einer Trägerschwingung

## Slide 33: 5. Medientypen

## Slide 34: Ethernet Varianten
Übertragungsrate
Verwendeten Kabeltypen
Leitungscodierung
Ähnlicher Protkollstack

## Slide 35: 10-Mbit/s-Ethernet
Manchesterkodierung - Ein Datenbit zwei Leitungsbits
20 MBaud
max. 10 MHz Spektrum
Belegung nur bei tatsächlichem Paket-Versand

## Slide 36: 10-Mbit/s-Ethernet mit Koaxialkabel 10BASE2
Wellenimpedanz: 50 Ohm
Kabelbezeichnung: RG 58
max. Segmentlänge: 185 m (200 Yard)
max. Netzlänge: 925 m (5 x 185 m)
Mindestabstand zwischen den T-Stücken: 0,5 m.
Maximalabstand zwischen T-Stück und Transceiver ca. 30 cm.
10BASE2 nur im Halbduplex-Modus

## Slide 37: 10-Mbit/s-Ethernet mit Koaxialkabel 10BASE5
Wellenimpedanz: 50 Ohm
Kabelbezeichnung: RG-8
Hohe Störsicherheit
Geringe Dämpfung (Segmentlängen über 500 m)
Maximal 5 Segmente mit insgesamt max. 3 belegten Segmenten mit jeweils max. 100 Stationen.
10BASE5 nur im Halbduplex-Modus

## Slide 38: 10-Mbit/s-Ethernet mit Twisted-Pair-Kabel 10BASET
CAT-3 oder CAT-5
Vier Adern (Zwei Paare)
max. 100 m
Erstmals Sternförmige Netze möglich
Switch / Hub

## Slide 39: 100-Mbit/s-Ethernet mit Twisted-Pair-Kabel 100BASE-TX
mind. CAT-5
4B5B-Code (Taktrückgewinnung)
Symbolrate: 125 MBaud bei 31,25 MHz
MLT-3 (+,0,-) zur Bandbreitenhalbierung

## Slide 40: 100-Mbit/s-Ethernet über Glasfasern 100BASE-FL/FX/SX/BX/LX10
10BASE-FL (FOIRL)
Wellenlänge
Segmentlänge
MM/SM
Reichweite

## Slide 41: 1-Gbit/s-Ethernet
1000BASE-X -Zerlegung 8-Bit Einheiten, 8b10b-Code,1250 MBaud gebracht.
kontinuierlicher, gleichspannungsfreier Datenstrom
1000BASE-CX 1 Trafo + verdrilltes Aderpaar
1000BASE-SX/LX/ZX optische Leitungen
1000BASE-T Unterteilung in vier Teilströme - PAM-5 und Trellis-Codierung - Vier Aderpaare - Gleichzeitiges TX / RX

## Slide 42: 1-Gbit/s-Ethernet über Kupfer 1000BASE-T
mind. CAT5 (besser CAT-5e, CAT-6)
Verwendung aller vier Doppeladern in beide Richtungen (Echokompensation)
Modulationsverfahren PAM-5 (Zwei Bit pro Schritt und Aderpaar
Einsatz einer Trellis-Codierung (V.32 / SDSL) und Scrambling
Symbolrate: 125 MBaud pro Aderpaar
Übertragungsbandbreite: 62,5 MHz
Vollduplexbetrieb

## Slide 43: 1-Gbit/s-Ethernet über Glasfaser 1000BASE-SX/LX
mind. 2m Fasern
1000BASE-SX - 850 nm Wellenlänge - Multimode - 200-500m
1000BASE-LX - 1310 nm Wellenlänge - Singlemode - 5km

## Slide 44: 10-Gbit/s-Ethernet
SM: 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-LX4 - 40km -1310/1550nm
MM: 10GBASE-LW4, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER - 10km - 62,5µm/50µm/850nm/1310nm
10GBASE-T - Vier Paare - 100m (CAT-6a/CAT-7) - 50m (CAT-5e) - 4x 2,5 Gbit/s (TX/RX) - 128-DSQ (~doppeltes 64QAM)

## Slide 45: 40-Gbit/s und 100-Gbit/s Ethernet
40GBASE-LR4 40 Gbit/s - OS2-Glasfaser und vier Farben/Wellenlängen, singlemode, CWDM - mind. 10 km
100GBASE-ER4 100 Gbit/s - 100GBASE-R mit 1 OS2-Glasfaser und vier Farben, singlemode - mind. 40 km
TWINAX - Verdrillter Kupferadernpaar in einem Dielektrikum und einer Schirmung

## Slide 46: Kabellängen
Kabelkategorie | Übertragungsklasse | Standard | Linklänge | Übertragungs frequenz | Kabel genormt bis
Cat-3 | Klasse C | 10BASE-T, 100BASE-VG | 100 m | 2 × 10 MHz | 16 MHz
Cat-5 | - | 100BASE-TX |  | 2 × 31,25 MHz | 100 MHz
Cat-5 | - | 1000BASE-T |  | 4 × 62,5 MHz | 100 MHz
Cat-5e | Klasse D |  |  |  | 100 MHz
Cat-5e, ungeschirmt |  | 10GBASE-T | *) 45…? m | 4 × 417 MHz | 100 MHz
Cat-5e, geschirmt |  |  | über 45 m |  | 100 MHz
Cat-6, ungeschirmt | Klasse E |  | *) 55…100 m |  | 250 MHz
Cat-6, geschirmt |  |  | 100 m |  | 250 MHz
Cat-6A | Klasse |  |  |  | 500 MHz
Cat-7 | Klasse F |  |  |  | 600 MHz

## Slide 47: 400-Gbit/s- und 1-Terabit/s-Ethernet
März 2013 - IEEE 802.3 400 Gb/s Ethernet Study Group - Arbeit an der nächsten Generation mit 400 Gbit/s
März 2014 IEEE 802.3bs 400 Gb/s Ethernet Task Force gebildet
Standards frühestens 2017 - 100 m über MM-Glasfaser - 500 m, 2 km und 10 km über SM-Faser

## Slide 48: Quellenverzeichnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Metcalfe
http://de.wikipedia.org/wiki/ALOHAnet
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ther_(Physik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Metcalfe
http://de.wikipedia.org/wiki/ALOHAnet
http://de.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
http://de.wikipedia.org/wiki/Carrier_Sense_Multiple_Access/Collision_Detection
http://de.wikipedia.org/wiki/Carrier_Sense_Multiple_Access
http://de.wikipedia.org/wiki/Carrier_Sense_Multiple_Access/Collision_Avoidance
http://de.wikipedia.org/wiki/Token_Ring
http://de.wikipedia.org/wiki/Xerox_PARC
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_Alliance
http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet